## Slide 1
Noções de Eletricidade
e Circuitos Básicos
Rio do Sul Mais Tech · SENAI
Prefeitura Municipal de Rio do Sul

## Slide 2
SENAI · Rio do Sul Mais Tech
Iniciação Profissional
Prefeitura Municipal de Rio do Sul
Formando talentos para a indústria e tecnologia
⚡ Energia · Circuitos · Segurança · Futuro ⚡

## Slide 3
Identificação da Unidade Curricular
Campo | Informação
Unidade Curricular | Noções de Eletricidade e Circuitos Básicos
Carga Horária | 36 horas presenciais
Modalidade | Presencial
Encontros | 18 encontros de 2 horas
Programa | Rio do Sul Mais Tech — SENAI
Público-alvo | Alunos do 8° e 9° anos (12–15 anos)
Avaliação | Nota ≥ 7 + 75% de frequência
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 4
Apresentação do Professor
📷
Foto do
Professor
Nome:
_______________________________
Formação:
_______________________________
Experiência:
_______________________________
Curiosidade sobre mim:
_______________________________
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 5
✈️ Dinâmica: Avião de Papel
Vamos nos conhecer!
1. Pegue uma folha de papel e dobre um avião
2. Escreva no avião:
• Seu nome
• O que você espera aprender nesta UC
• Uma curiosidade sua sobre eletricidade
3. Lance o avião pela sala!
4. Quem pegar um avião lê o que está escrito em voz alta
5. Vamos descobrir o que a turma já sabe sobre eletricidade!
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 6
Plano de Ensino
⏱️ Carga Horária
36 horas presenciais
📅 Encontros
18 encontros de 2 horas cada
📍 Local
LabTEC (CEPLAS / Roberto Machado / Aníbal de Barba)
📆 Dias
Segunda a sexta-feira
🏫 Programa
Rio do Sul Mais Tech — SENAI
📝 Avaliação
Nota ≥ 7 + 75% de frequência
🎯 Início
19/02/2026
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 7
Capacidades Técnicas
⚡ Aplicar normas técnicas e de segurança em atividades com eletricidade
🔧 Utilizar instrumentos de medida (multímetro, voltímetro, amperímetro)
🔌 Identificar e manusear componentes de circuitos elétricos básicos
📐 Interpretar diagramas e esquemas elétricos simples
📊 Realizar medições de tensão, corrente e resistência com segurança
💡 Reconhecer tipos de lâmpadas, disjuntores e dispositivos de proteção
🏠 Compreender instalações elétricas prediais residenciais
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 8
Capacidades Socioemocionais
🛡️ Segurança como Valor
Incorporar a segurança como parte essencial de toda atividade prática
👁️ Atenção e Concentração
Manter foco durante manuseio de equipamentos e execução de circuitos
✅ Responsabilidade
Zelar pelo material, colegas e espaço do laboratório
🤝 Trabalho em Equipe
Colaborar nas atividades práticas, dividindo tarefas e conhecimento
🎯 Precisão e Capricho
Realizar montagens com cuidado e verificar o trabalho antes de energizar
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 9
Conhecimentos I — Grandezas Elétricas
V
Tensão (Volt)
Força que "empurra" a corrente elétrica pelo circuito
Mede com:
Voltímetro
A
Corrente (Ampère)
Quantidade de carga elétrica que passa por segundo
Mede com:
Amperímetro
Ω
Resistência (Ohm)
Oposição ao fluxo de corrente elétrica
Mede com:
Ohmímetro
W
Potência (Watt)
Quantidade de energia consumida por segundo
Mede com:
Wattímetro
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 10
Conhecimentos II — Instalações Prediais
🔌 Emendas elétricas
Conexões seguras entre fios — tipos: fio torcido, crimpado, com conector
💡 Interruptores
Simples (1 ponto), paralelo/three-way (2 pontos), dimmer
🔋 Tomadas
NBR IEC — padrão brasileiro 2P+T, potência (10A e 20A)
☀️ Fotocélula
Liga/desliga automaticamente pela luminosidade — iluminação externa
👁️ Sensor de presença
Detecta movimento e aciona a iluminação automaticamente
🏠 Instalação predial
Circuito geral da residência: entrada, quadro de distribuição, pontos de luz
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 11
Conhecimentos III — Proteção e Segurança
💡 Lâmpada Incandescente
Resistência aquece filamento. Alta potência, baixa eficiência. Em desuso.
🔆 Lâmpada Fluorescente
Descarga em gás. Mais eficiente que incandescente. Contém mercúrio.
🟢 Lâmpada LED
Semicondutor. Maior eficiência, maior durabilidade, menor consumo.
⚡ Disjuntor
Protege o circuito contra sobrecorrente (curto-circuito e sobrecarga).
🔴 DR (Diferencial Residual)
Protege contra choque elétrico — detecta fuga de corrente para terra.
📋 NR 10 — Segurança em Eletricidade
Norma que regula atividades em instalações e serviços em eletricidade.
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 12
Combinados da Turma
🤝 Respeitar colegas, professor e espaço do LabTEC
🛡️ SEGURANÇA É PRIORIDADE — nunca energize sem autorização do professor
📵 Celular guardado durante atividades práticas
🔧 Manusear equipamentos com cuidado e devolver organizados
🚫 Nunca modificar circuitos sem autorização
⏰ Chegar no horário e avisar quando faltar
❓ Dúvida? Pergunte! Não experimente por conta própria
🧹 Deixar a bancada limpa e organizada ao final
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 13
Sistema de Avaliação
Nota 1
Avaliação Diagnóstica
O que você já sabe sobre eletricidade?
Nota 2
Avaliação Formativa
Atividades práticas, exercícios e participação
Nota 3
Avaliação Prática
Montagem e teste de circuito elétrico
Nota 4
Avaliação Somativa
Prova teórica + Situação de Aprendizagem
✅ Aprovação: Nota ≥ 7,0 + 75% de frequência
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 14
Avaliação de Comportamento e Atitude
🛡️ Segurança
Respeita procedimentos de segurança em todas as atividades práticas
⏰ Pontualidade
Chega no horário e permanece durante toda a aula
🤝 Colaboração
Trabalha bem em equipe, ajuda colegas nas atividades práticas
📋 Organização
Mantém bancada organizada, cuida dos equipamentos e materiais
🎯 Participação
Engaja nas discussões, faz perguntas e demonstra interesse
✅ Responsabilidade
Cumpre as tarefas, entrega atividades no prazo, assume postura profissional
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 15
Situação de Aprendizagem
"Montar e testar um circuito elétrico simples
com interruptor e lâmpada"
🔬 1. Identificar os componentes do circuito (fio, lâmpada, interruptor, fonte)
📐 2. Interpretar o diagrama elétrico do circuito
🔧 3. Montar o circuito na bancada com segurança (EPI)
⚡ 4. Testar o funcionamento e medir tensão/corrente
📝 5. Registrar os resultados e apresentar para a turma
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 16
O que é Eletricidade?
⚡ Eletricidade é o movimento de elétrons (partículas subatômicas) através de um condutor, gerando energia que pode realizar trabalho.
Onde usamos no dia a dia?
🏠 Em casa
Geladeira, TV, chuveiro, lâmpadas, celular, computador
🏫 Na escola
Lousas digitais, projetores, computadores, ar-condicionado
🏭 Na indústria
Motores, robôs, linhas de montagem, soldadores
🚗 Nos veículos
Carros elétricos, metrô, aviões, ônibus
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 17
Grandezas Elétricas — Detalhamento
Grandeza | Símbolo | Unidade | O que mede? | Exemplo prático
Tensão | V | Volt (V) | Diferença de potencial | Tomada 127V ou 220V
Corrente | I | Ampère (A) | Fluxo de cargas elétricas | Lâmpada de 0,5A
Resistência | R | Ohm (Ω) | Oposição ao fluxo | Resistor de 100Ω
Potência | P | Watt (W) | Energia por segundo | TV de 100W
Energia | E | kWh | Consumo ao longo do tempo | Conta de luz: kWh
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 18
Lei de Ohm: V = R × I
V = R × I
📖 Analogia com água numa mangueira:
💧 PRESSÃO da água = Tensão (V)
💧 FLUXO de água = Corrente (I)
💧 OBSTÁCULO no cano = Resistência (R)
🔢 Exemplo prático:
Uma lâmpada tem resistência R = 240Ω e está ligada na tensão V = 120V.
Qual é a corrente? → I = V ÷ R = 120 ÷ 240 = 0,5A
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 19
Instrumentos de Medida
⚡ Voltímetro
Mede: Tensão (V)
Conectado em PARALELO com o componente
🔋 Amperímetro
Mede: Corrente (A)
Conectado em SÉRIE no circuito
🔌 Ohmímetro
Mede: Resistência (Ω)
Componente DESLIGADO da energia
💡 Wattímetro
Mede: Potência (W)
Mede o consumo de energia do equipamento
🔧 Multímetro
Mede: V, A, Ω (e mais)
Instrumento combinado — selecione a grandeza
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 20
🔧 Como Usar o Multímetro
1
Verifique o estado:
Baterias em bom estado? Pontas de prova sem danos?
2
Selecione a grandeza:
Gire o seletor para V (tensão), A (corrente) ou Ω (resistência)
3
Selecione a escala:
Escolha a escala adequada (ex: 200V para tomada de 127V)
4
Conecte as pontas de prova:
Preta no COM (-), vermelha no VΩ (+) ou A (corrente)
5
Realize a medição:
Toque os pontos corretos do circuito com segurança
6
Leia o display:
Anote o valor exibido com a unidade correta
7
Desconecte e desligue:
Retire as pontas, gire o seletor para OFF
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 21
Circuitos: Série vs Paralelo
⚡ Circuito em SÉRIE
• Componentes ligados em sequência
• A MESMA corrente passa por todos
• A tensão se divide entre eles
• Se um falha, TODOS param
Exemplo:
Pisca-pisca de Natal antigo
(um queimava, todos apagavam)
⚡ Circuito em PARALELO
• Componentes ligados em ramos
• A MESMA tensão em todos
• A corrente se divide
• Se um falha, os outros continuam
Exemplo:
Instalação elétrica da casa
(cada ponto independente)
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 22
Condutores e Isolantes
🔩 CONDUTORES
Permitem a passagem de corrente elétrica facilmente.
Exemplos:
• Cobre (fios elétricos)
• Alumínio (redes de transmissão)
• Prata (eletrônica de precisão)
• Ouro (contatos de circuitos)
• Água salgada
Usados para: conduzir a energia até o destino
🛡️ ISOLANTES
Não permitem (ou dificultam muito) a passagem de corrente.
Exemplos:
• Borracha (revestimento de fios)
• Plástico (tomadas, plugues)
• Vidro (isoladores de postes)
• Madeira seca
• Ar seco
Usados para: proteger contra choques
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 23
Interruptores — Tipos e Usos
💡 Interruptor Simples (1 ponto)
Quando usar: Quando há apenas UM ponto de controle da lâmpada
Como funciona: Liga e desliga de um único local
Exemplo: Quarto pequeno com uma entrada
💡💡 Interruptor Paralelo / Three-Way (2 pontos)
Quando usar: Quando há DOIS pontos de controle da mesma lâmpada
Como funciona: Liga/desliga de qualquer um dos dois pontos
Exemplo: Corredor (entrada e saída), escada (térreo e 1° andar)
🌙 Dimmer
Quando usar: Quando se quer regular a intensidade luminosa
Como funciona: Gira ou desliza para aumentar/diminuir o brilho
Exemplo: Sala de estar, ambientes de relaxamento
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 24
Lâmpadas — Comparativo
Critério | 💡 Incandescente | 🔆 Fluorescente | 🟢 LED
Consumo (60W equiv.) | 60W | 15W | 8W
Durabilidade | ~1.000h | ~8.000h | ~25.000h
Calor gerado | Muito alto | Médio | Baixo
Custo inicial | Baixo | Médio | Alto
Custo de uso | Alto | Médio | Baixo
Contém mercúrio | Não | SIM ⚠️ | Não
Descarte especial | Não | SIM ⚠️ | Não
Indicação atual | Em desuso | Sendo substituída | ✅ Recomendada
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 25
Disjuntores e Dispositivos DR
⚡ DISJUNTOR
O que protege:
Sobrecarga e curto-circuito
Como funciona:
Desarma (abre) automaticamente quando a corrente ultrapassa o limite seguro
Rearmamento:
Manual — aperte a alavanca para cima
Por que usar:
Protege fiação e equipamentos
Exemplo:
Disjuntor de 20A para chuveiro
🔴 DR (Diferencial Residual)
O que protege:
Choque elétrico em pessoas
Como funciona:
Compara corrente que entra e sai — se há diferença (fuga para o corpo), desarma em milissegundos
Rearmamento:
Manual (botão reset)
Por que usar:
Salva vidas!
Exemplo:
Obrigatório em banheiros e cozinhas
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 26
⚠️ SEGURANÇA ELÉTRICA
🚫 NUNCA mexa em instalação energizada — desligue o disjuntor ANTES
🥊 Use sempre EPI: luvas isolantes, óculos de proteção, calçado isolante
👧 Avise sempre um adulto ou técnico antes de iniciar qualquer atividade
🚿 NUNCA use equipamentos elétricos com as mãos molhadas ou descalço
🔌 Não sobrecarregue tomadas com muitos equipamentos (benjamim)
⚡ Fio com isolamento danificado? NÃO use — substitua imediatamente
🔧 Em laboratório: aguarde a autorização do professor para energizar
🆘 Acidente elétrico? Não toque na vítima — desligue a energia PRIMEIRO
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 27
NR 10 — Segurança em Eletricidade
📋 O que é a NR 10?
Norma Regulamentadora nº 10 do Ministério do Trabalho — estabelece requisitos para garantir a segurança de trabalhadores que atuam em instalações e serviços de eletricidade.
👥 Quem deve seguir?
Todos que trabalham direta ou indiretamente com instalações elétricas: eletricistas, técnicos, engenheiros, e também trabalhadores que ficam perto dessas instalações.
📚 Por que existe?
Para reduzir acidentes elétricos no trabalho — choques, queimaduras, incêndios e explosões causados por eletricidade matam centenas de trabalhadores por ano no Brasil.
🎓 Capacitação obrigatória
A NR 10 exige treinamento específico com carga horária mínima: 40h (Básico) ou 40h + módulos complementares para trabalhos em alta tensão.
⚠️ Punições
Empresas que descumprem podem receber multas, autuações do MTE e responder criminalmente em caso de acidente.
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 28
EPI — Equipamentos de Proteção Individual
🥊 Luvas Isolantes
Proteção contra choque elétrico nas mãos
Sempre que manusear partes energizadas
👓 Óculos de Proteção
Protege os olhos contra faíscas, arcos elétricos e partículas
Atividades com risco de arco ou faísca
👟 Calçado Isolante
Isola o trabalhador do piso condutor e da terra
Todo trabalho em instalações elétricas
⛑️ Capacete de Segurança
Proteção contra impactos e choque elétrico na cabeça
Trabalhos em altura ou com risco de impacto
🦺 Roupa Antichama
Proteção contra arco elétrico e calor intenso
Atividades em subestações ou alta tensão
🔒 Cadeado de Bloqueio (LOTO)
Trava o disjuntor na posição OFF — evita energização acidental
Manutenção em equipamentos — obrigatório por NR 10
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 29
🆘 Primeiros Socorros — Acidente Elétrico
⚠️ ATENÇÃO: Não toque na vítima que ainda está em contato com a fonte elétrica — você também pode sofrer choque!
1°
DESLIGUE A ENERGIA
Desligue o disjuntor, a chave geral ou retire o plugue da tomada — ANTES de qualquer outra ação
2°
AFASTE A VÍTIMA
Com objeto NÃO CONDUTOR (cabo de madeira, pano seco), afaste a vítima da fonte de energia
3°
CHAME SOCORRO
Ligue imediatamente para o SAMU (192) ou Bombeiros (193) — descreva o acidente
4°
VERIFIQUE SINAIS VITAIS
Verifique se a vítima está consciente, respirando e com pulso
5°
RCP SE NECESSÁRIO
Se a vítima não respira e não tem pulso: inicie RCP (30 compressões + 2 respirações) até o socorro chegar
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 30
Diagnóstico de Falhas em Circuitos
1
🔍 Inspeção Visual
Observe fios queimados, conexões soltas, componentes danificados, cheiro de queimado, marcas de superaquecimento
2
🔧 Teste com Multímetro
Meça tensão nos pontos do circuito. Verifique continuidade dos fios. Meça resistência dos componentes (circuito desligado)
3
📊 Comparação com Projeto
Compare as medidas obtidas com os valores esperados no diagrama ou tabela do circuito
4
⚙️ Substituição e Teste
Substitua o componente suspeito por um bom. Energize com segurança e teste o funcionamento
5
📝 Registro e Documentação
Documente a falha encontrada, a causa e a solução aplicada — essencial na prática profissional
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · UC: Noções de Eletricidade

## Slide 31
O que aprendemos?
⚡ Grandezas Elétricas: Tensão (V), Corrente (A), Resistência (Ω), Potência (W)
📐 Lei de Ohm: V = R × I — base de todo cálculo elétrico
🔧 Instrumentos de Medida: voltímetro, amperímetro, ohmímetro, multímetro
🔌 Circuitos em Série e Paralelo — diferenças e aplicações práticas
🏠 Instalações prediais: interruptores, tomadas, fotocélula, sensor de presença
💡 Lâmpadas: LED é a mais eficiente e recomendada atualmente
⚙️ Proteção: Disjuntores (sobrecarga) e DR (choque elétrico)
🛡️ Segurança: NR 10, EPI e procedimentos de emergência
🎯 Diagnóstico de Falhas: inspeção → medição → comparação → solução
Rio do Sul Mais Tech · SENAI · Prefeitura Municipal de Rio do Sul